## Slide 1
Февраль 2019
Цифровая трансформация электросетевого комплекса: просто о сложном

## Slide 2: Введение О проекте «Азбука цифровой трансформации: просто о сложном»

## Slide 3: КОНЦЕПЦИЯ «ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 2030» – ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ДОКУМЕНТ
ИЗМЕНЕНИЕ ЛОГИКИ ПРОЦЕССОВ И ПЕРЕХОД КОМПАНИИ НА РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АНАЛИЗА БОЛЬШИХ ДАННЫХ.
Цель цифровой трансформации
Адаптивность компании к новым задачам и вызовам
Улучшение характеристик надежности электроснабжения потребителей
Повышение эффективности компании
Повышение доступности электросетевой инфраструктуры
Развитие кадрового потенциала и новых компетенций
Диверсификация бизнеса компании за счет дополнительных сервисов
Задачи цифровой трансформации
НАДЕЖНОСТЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ДОСТУПНОСТЬ
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ БИЗНЕСА
АДАПТИВНОСТЬ
КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Основные целевые ориентиры Стратегии развития РСК,
требующие новых инструментов достижения
Новые ориентиры
Для органичного внедрения принципов цифровизации в работу сетевой компании на первом этапе требуется создание единого информационного пространства для всех структурных подразделений на всех уровнях ИА МРСК – ИА Филиала – ПО – РЭС.

## Slide 4: «АЗБУКА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: ПРОСТО О СЛОЖНОМ» – ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ И ИНФОРМИРОВАННОСТИ ПЕРСОНАЛА
В целях создания единого информационного пространства в вопросах цифровой трансформации подготовлен
Учебник для работников распределительного сетевого комплекса «Азбука цифровой трансформации: просто о сложном» в трех частях.
Часть 1.
Предпосылки и пути развития.
Часть 2.
Система управления цифровой электрической сетью.
Часть 3.
Строение цифровой электрической сети.
«Азбука цифровой трансформации: просто о сложном»
«Азбука цифровой трансформации: просто о сложном»
«Азбука цифровой трансформации: просто о сложном»
Учебник для работников распределительного сетевого комплекса
Учебник для работников распределительного сетевого комплекса
Учебник для работников распределительного сетевого комплекса
Целевая аудитория:
Для профессиональных инженеров – структурирование и систематизация знаний о цифровой трансформации
Для непрофильных специалистов – базовые знания об энергосистеме и ее цифровой трансформации

## Slide 5: Обзор учебника для работников электросетевого комплекса «Азбука цифровой трансформации: просто о сложном»

## Slide 6: Часть 1. Предпосылки и пути развития

## Slide 7: ЭНЕРГОСИСТЕМА – СЛОЖНЫЙ ОРГАНИЗМ
Энергия природных
ресурсов
преобразуют полученную энергию в свет, тепло, холод, механическую энергию.
Энергопринимающие
устройства
Генератор
Электрические сети – способ доставки энергии
Потребители
Потребители
Особенность электрической энергии – простота и экономичность передачи на дальние расстояния.
ПС 750-220 кВ
ПС
110/10 кВ
ПС
110/10кВ
ПС
110/35/10кВ
ПС 35/10кВ
ТП 10/0,4кВ
ВЛ-0,4кВ
ВЛ-110кВ
ВЛ-10кВ
ВЛ-110кВ
Электрические сети

## Slide 8: ЭНЕРГОСИСТЕМА ВЧЕРА (КАК БЫЛО)
Энергосистема
Потребитель
Ожидания потребителя соответствуют возможностям энергосистемы
Надежность
Качество электроэнергии
Доступность
Эффективность
Простые способы автоматизации и защиты
Энерговооруженность
Энергозависимость
Развитие
Оптимальные расходы на содержание и развитие сети
Стоимость электроэнергии
Требования к бесперебойности - для систем жизнеобеспечения и производств
Низкие темпы роста спроса на электроэнергию
Низкая энерговооруженность
Оптимальный уровень цен и тарифов
Пропускная способность сети соответствует потреблению
Оптимальные сроки подключения новых потребителей
Возможности энергосистемы выстроены в соответствии с ожиданиями потребителя
ОЖИДАНИЯ
ВОЗМОЖНОСТИ

## Slide 9: ЭНЕРГОСИСТЕМА СЕГОДНЯ (КАК ЕСТЬ)
Технический прогресс обуславливает высокие ожидания потребителя
Надежность
Качество электроэнергии
Доступность
Эффективность
Энерговооруженность
Энергозависимость
Развитие
Стоимость электроэнергии
Требования к сдерживанию роста цен и тарифов
Требуются оптимальные технические решения
Возможности энергосистемы развиваются медленнее ожиданий потребителя
Повышенные требования к бесперебойности у всех потребителей
Рост спроса на электроэнергию
Риски неисполнения
Модернизация сети требует больших затрат
Недостаточный уровень автоматизации
Пропускная способность сети не всегда позволяет поддерживать качество ЭЭ
Высокая энерговооруженность
Энергосистема
Потребитель
ОЖИДАНИЯ
ВОЗМОЖНОСТИ

## Slide 10: ПУТИ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ. КАК ПОПАСТЬ В «ЗАВТРА»?
Элементная надежность
Системная надежность
Надежность сети обеспечивается за счет совокупности элементов и умной системы управления
Надежность сети обеспечивается за счет надежности отдельных элементов
Оптимальное соотношение затрат на повышение элементной и системной надежности –
путь к повышению эффективности электрической сети.

## Slide 11: ЭНЕРГОСИСТЕМА ЗАВТРА (КАК ДОЛЖНО БЫТЬ)
Технический прогресс обуславливает завышенные ожидания потребителя
Надежность
Качество электроэнергии
Доступность
Эффективность
Энерговооруженность
Энергозависимость
Развитие
Стоимость электроэнергии
Требования к сдерживанию роста цен и тарифов
Возможности энергосистемы развиваются в соответствии с ожиданиями потребителя
Повышенные требования к бесперебойности у всех потребителей
Рост спроса на электроэнергию
Современные средства автоматизации
Снижение затрат на содержание сети за счет умных систем управления
Высокая энерговооруженность
Автоматический мониторинг качества и быстрое реагирование
Гибкая сеть – возможность развития
Энергосистема
Потребитель
ОЖИДАНИЯ
ВОЗМОЖНОСТИ

## Slide 12: «Цифровой след»
Данные, которые были нужны для управления распределительной электрической сетью:
Наличие/отсутствие напряжения;
Нагрузка в сети;
Положение коммутационных аппаратов.

## Slide 13: «Цифровой след»
Данные, которые были нужны для управления распределительной электрической сетью:
Наличие/отсутствие напряжения;
Нагрузка в сети;
Положение коммутационных аппаратов.
Новые данные:
Телеизмерения;
Технический и коммерческий учет;
«Сухой контакт»;
Технологическое телевидение;
Мониторинг состояния оборудования;
Перемещение бригад;
Метеоусловия;
Геоинформационные данные.
Новые данные влияют на качество и эффективность услуги по передаче электроэнергии

## Slide 14: «Цифровой след»
~500 Мбайт данных производит человек каждый день (удары сердца, паузы в наборе текста, неотправленные сообщения, др.)
По данным Минэнерго России тепловая электростанция производит ~ 2 терабайт данных, из них структурируются и используются всего 1–2%.
«Цифровой след» распределительной электрической сети растет с каждым днем.
Их структурирование и эффективное использование в автоматизированных системах – первый шаг к цифровой трансформации.

## Slide 15: ФРАГМЕНТАРНОСТЬ И РАЗРОЗНЕННОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Ситуация как есть:
Целевое состояние:
SCADA
АРМ РЗА
SAP PM
SAP IS-U
SAP CRM
АСУЗД
ПК Аварийность
Q - ГИС
SAP
MM
SAP
IH
SCADA
АРМ РЗА
SAP PM
SAP IS-U
SAP CRM
АСУЗД
РАПРТП
ПК Аварийность
Q - ГИС
SAP
MM
SAP
IH
СУМО
Метео-портал
Авто-трекер
Метео-портал
АРМ
АСУЭ
СУМО
Авто-трекер
«Дозор»
«Дозор»
Жесткая связка существующих информационных систем обеспечивает целостность и устойчивость системы управления электросетевой компании.
«КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА»
«АМОРФНАЯ СРЕДА»

## Slide 16: ОТКУДА СЛОВО «ЦИФРА»?
Аналоговый сигнал + Помеха
Любой сигнал – это электромагнитные колебания
Цифровой сигнал – это короткие полоски (импульсы)
Передача и усиление
сигнала
Аналоговый сигнал + Помеха
Передача и усиление
сигнала
Цифровой сигнал
Цифровой сигнал
1:1
Без помех!
Использование цифровых сигналов позволяет осуществлять сбор и передачу большого массива данных с максимальной достоверностью.
Незаменимо для потребностей современной энергосистемы!
Аналоговый сигнал – это волна

## Slide 17: ЭНЕРГОСИСТЕМА 2030 (К ЧЕМУ ИДЕМ…)
Технический прогресс обуславливает завышенные ожидания потребителя
Надежность и адаптивность
Качество электроэнергии
Доступность
Эффективность
Энерговооруженность
Активный потребитель
Развитие
Стоимость электроэнергии
Возможности энергосистемы предвосхищают ожидания потребителя
Системы мониторинга и поддержания качества
Системы прогнозирования и проектирования
Снижение затрат на содержание сети за счет умных систем управления
Устойчивый спрос и развитие территорий
Режимы потребления и выработки
Управление энергопотреблением
Управление тарифами
Системы автоматического восстановления сети
Энергосистема
Потребитель
ОЖИДАНИЯ
ВОЗМОЖНОСТИ
Дополнительные услуги в сфере управления энергопотреблением
+

## Slide 18: ПРИМЕР ЦИФРОВИЗАЦИИ ИЗ ЖИЗНИ
Автоматизация
Цифровизация
Полная цифровая трансформация
Ручное управление
Поиск решения:
Человек.
Исполнение решения: Человек.
Поиск решения:
Система + человек.
Исполнение решения: Человек.
Поиск решения:
Система.
Исполнение решения: Человек.
Поиск решения:
Система.
Исполнение решения: Система.

## Slide 19: Часть 2. Система управления цифровой электрической сетью

## Slide 20
УРОВНИ ЗРЕЛОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ
Практическое отсутствие реакции на внешние изменения
Рефлекторная локальная реакция на внешние изменения
Начальный уровень автоматизации
Высокий уровень автоматизации
Низкий уровень автоматизации
Цифровизация
Энергосистема в настоящее время имеет потребности, сопоставимые с телом человека,
а уровень зрелости системы управления – между нервной системой лягушки и млекопитающего
Управление системой на основе текущей ситуации любого уровня, анализа предыдущих событий и генетически заложенной информации
Принятие локальных решений на основе генетически заложенной информации и текущей ситуации
Нервная трубка
Спинной мозг
Зачатки головного мозга
Рецепторы
Спинной мозг
Рецепторы
Головной мозг
Сложный головной мозг
Спинной мозг
Рецепторы

## Slide 21
СЛОЖНАЯ ЭНЕРГОСИСТЕМА ТРЕБУЕТ СЛОЖНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Структура современной энергосистемы предполагает систему управления, основанную на сложном анализе текущей ситуации в режиме реального времени и мгновенно обрабатывающую огромный объем информации

## Slide 22: «НЕРВНАЯ СИСТЕМА» ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ – СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Нижний уровень (сбор информации):
ПС
РП
ТП
Реклоузер
ИКЗ
ПУ АСУЭ
ПУ АСУЭ
Средний уровень (информационные системы):
SCADA
АРМ РЗА
SAP PM
SAP IS-U
SAP CRM
АСУЗД
РАПРТП
…
Верхний уровень (центр принятия решений):
ПТК верхнего уровня
Для достижения целевого уровня цифровой трансформации необходимо качественное развитие на всех уровнях
Связь и передача данных

## Slide 23: ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ПТК) ВЕРХНЕГО УРОВНЯ НА ОСНОВЕ CIM-МОДЕЛИ СЕТИ
Потребители
W
База данных
Схемы
нормального
режима
CIM-МОДЕЛЬ
База данных
АРМ АСУЭ
АРМ АСУЭ
ОИК диспетчера
Как есть
Целевая модель
Потребители
W
База данных
Схемы
нормального
режима
База данных
База данных
База данных
База данных
ОИК диспетчера
ПТК верхнего уровня на основе CIM-модели позволяет осуществлять работу оперативных, инженерных и аналитических информационных систем на базе ОДНОЙ «живой» схемы сети.

## Slide 24: ПОНЯТИЕ CIM-МОДЕЛИ СЕТИ
Использование динамической модели сети в аналитических информационных системах позволит вывести систему управления электрическими сетями на новый качественный уровень.
Common Information Model (CIM) – общая модель информации - абстрактная модель, которая все множество элементов электроэнергетической системы представляет стандартным образом в виде описания объектов, их свойств и связей между ними. Такое единое описание позволяет осуществлять интеграцию различных приложений, выполненных независимыми изготовителями (МЭК-61970-301 Интерфейс прикладных программ систем энергетического менеджмента).
ТЕРМИНЫ, СВЯЗАННЫЕ С CIM-МОДЕЛЬЮ СЕТИ:
«Цифровой двойник сети»;
«Цифровая тень»;
Мастер-база;
Интеграционная шина;
CIM-модель.

## Slide 25: Часть 3. Строение цифровой электрической сети

## Slide 26: «СТРОЕНИЕ» ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
ТП 10/0,4кВ
ПС
110/35/10кВ
ВЛ-35кВ
ВЛ-110кВ
ПС
110/10кВ
ТП 10/0,4кВ
ВЛ-10кВ
ВЛ-0,4кВ
«МОЗГ»
«НЕРВЫ»
«РУКИ»
«ГЛАЗА»
ПТК верхнего уровня:
Система управления цифровой электрической сетью;
CIM-модель.
Связь и передача данных:
ВОЛС;
БШПД;
Цифровая радиосвязь;
PLC.
Коммутационные аппараты:
Автоматические выключатели,
Реклоузеры;
Интеллектуальные разъединители;
Выключатели нагрузки.
Измерения, регистрация событий:
Трансформаторы тока и напряжения;
Датчики телемеханики;
Приборы учета АСУЭ;
Мониторинг состояния оборудования.
Цифровые сигналы

## Slide 27: 2.1. «Руки»

## Slide 28: РЕКЛОУЗЕР – УМНЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ АППАРАТ
Где применяется?
Сложные разветвленные линии с двумя или большим количеством питаний.
ВЛ-6, 10, 35 кВ
Особенности применения:
Целесообразно применять несколько реклоузеров, настроенных в определенной логике, в сложной разветвленной схеме.

## Slide 29: ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РЕКЛОУЗЕРА
Центр питания 1
Нормальный режим
Р-1
Р-2
Р-3
Р-4
В нормальном режиме:
Центр питания 2
- Нормально замкнутые реклоузеры Р-1, Р-2, Р-3
- Нормально разомкнутый реклоузер Р-4

## Slide 30: ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РЕКЛОУЗЕРА
Центр питания 1
Аварийный режим
Центр питания 2
Аварийный режим без реклоузеров:
- Зона отключения
- Повреждение

## Slide 31: ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РЕКЛОУЗЕРА
Центр питания 1
Р-1
Р-2
Р-3
Р-4
Аварийный режим 1:
Центр питания 2
Замкнутые реклоузеры
Р-3, Р-4
- Разомкнутые реклоузеры Р-1, Р-2
Аварийный режим 1
- Зона отключения
- Повреждение

## Slide 32: ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РЕКЛОУЗЕРА
Центр питания 1
Р-1
Р-2
Р-3
Р-4
Аварийный режим 2:
Центр питания 2
Замкнутые реклоузеры
Р-1, Р-2
- Разомкнутые реклоузеры Р-3, Р-4
Аварийный режим 2
- Зона отключения
- Повреждение

## Slide 33: ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РЕКЛОУЗЕРА
Центр питания 1
Р-1
Р-2
Р-3
Р-4
Аварийный режим 3:
Центр питания 2
Замкнутые реклоузеры
Р-1, Р-4
- Разомкнутые реклоузеры Р-2, Р-3
Аварийный режим 3
- Зона отключения
- Повреждение

## Slide 34: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ
При повреждении участка ВЛ автоматический выключатель в центре питания (ПС 35-110 кВ) отключается. В бестоковую паузу интеллектуальный выключатель нагрузки (или разъединитель) отключает поврежденный участок и передает информацию диспетчеру о месте повреждения. Автоматический выключатель на ПС повторно включается и подает питание на линию.
Где применяется?
Линии с протяженными отпайками;
«Двухлучевые» схемы
ВЛ-6, 10, 35 кВ
Особенности применения:

## Slide 35: ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НАГРУЗКИ
Центр питания
Нормальный режим
Нормальный режим:
- Нормально замкнутый интеллектуальный выключатель нагрузки

## Slide 36: ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НАГРУЗКИ
Центр питания
Аварийный режим – первые 1-2 сек.
Нормальный режим:
- Зона отключения
- Повреждение
- Нормально замкнутый интеллектуальный выключатель нагрузки
- Разомкнутый автоматический выключатель в центре питания

## Slide 37: ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НАГРУЗКИ
Центр питания
Аварийный режим
Нормальный режим:
- Зона отключения
- Повреждение
- Разомкнутый интеллектуальный выключатель нагрузки

## Slide 38: 2.2. «Глаза»

## Slide 39: ИНДИКАТОР КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ (ИКЗ)
Центр питания
Нормальный режим
Центр питания
Аварийный режим – 1
Сигнал диспетчеру о месте повреждения
Центр питания
Аварийный режим – 2
Сигнал диспетчеру о месте повреждения
При повреждении линии ближайший к поврежденному участку ИКЗ подает сигнал диспетчеру о месте повреждения, что позволяет сократить время отыскания и устранения повреждения.
Простые линии с короткими отпайками.
Быстрый поиск места повреждения.
Где применяется?
Как работает?
ВЛ-6, 10, 35 кВ
Для чего?

## Slide 40
ТП
Дискретный сигнал
РДП РЭС/ПО
ЦУС
АРМ АСУЭ
ПУ АСУЭ
ПУ АСУЭ
СОВМЕЩЕНИЕ ФУНКЦИЙ АСУЭ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ
Данные учета
Аварийные события
Аварийные события
Аварийные события
ПУ АСУЭ
Данные учета
Данные учета
Единый контроллер
Устройство сбора и передачи данных (УСПД) АСУЭ, совмещенное с устройством телемеханики, позволяет передавать данные учета в АРМ АСУЭ и данные об аварийных событиях в ОИК диспетчера.
Существуют также технические решения, при которых функции передачи данных учета и данных об аварийных событиях заложены непосредственно в интеллектуальный прибор учета.

## Slide 41
ЦИФРОВЫЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА)
Интеллектуальное видеонаблюдение
Температурные датчики
Мониторинг частичных разрядов высоковольтных вводов
Мониторинг состояния трансформаторного масла
Датчик температуры верхних и нижних слоев масла
Идентификация персонала по распознаванию лица
Обработка визуальной информации о положении коммутационных аппаратов
Обеспечение безопасности объектов
Линии электропередачи
Трансформаторы
Датчик гололеда

## Slide 42: 2.2. «Нервы»

## Slide 43: ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В ЦИФРОВЫХ СЕТЯХ
БШПД — беспроводной широкополосный доступ.
Это радиомачта, передающая данные через радиосигнал в радиусе нескольких километров.
PLC — Power Line Communication — передача по силовой сети.
Передача данных на высокой частоте по проводам линий электропередачи.
Волоконно-оптическая линия связи (волс) представляет собой волоконно-оптическую систему, состоящую из пассивных и активных элементов, предназначенных для передачи оптического сигнала по оптоволоконному кабелю
ТП 10/0,4кВ
ПС
110/35/10кВ
ВЛ-35кВ
ВЛ-110кВ
ПС
110/10кВ
ТП 10/0,4кВ
ВЛ-10кВ
ВЛ-0,4кВ
Способы передачи данных выбираются, исходя из технико-экономических показателей

## Slide 44: ЦИФРОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ 35-110 кВ
Учет
Теле-механика
РЗА
Аналоговый
сигнал
ВЛ-10кВ
ВЛ-110кВ
ВЛ-35кВ
Датчики
Измерительный трансформатор
Учет/Телемеханика/
Защита и автоматика
АСУ ТП подстанции
Цифровой сигнал
ВЛ-10кВ
ВЛ-110кВ
ВЛ-35кВ
Датчики
Оптический измерительный трансформатор
Оперативно-измерительный комплекс (ОИК) диспетчера
АСУ ТП подстанции
Технологии цифровой подстанции позволяют передавать максимально достоверные цифровые сигналы непосредственно с первичных измерителей
Нецифровая ПС
Цифровая ПС

## Slide 45: 2.3. Цифровые технологии в эксплуатации

## Slide 46: ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОМОНТЕР
Информация об объекте.
Требования к охране труда.
Логистика.
Технологические карты.
Техническое состояние объекта.
Выбрав объект, на котором планируются работы, электромонтер получает ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ об объекте из различных информационных систем (ОТУ, диагностика, охрана труда, технологические карты, ремонты и т.д.) В УДОБНОМ ВИДЕ.

## Slide 47: СПУТНИКОВЫЙ МОНИТОРИНГ АВТОТРАНСПОРТА – СИСТЕМА ГЛОНАСС
Система мониторинга автотранспорта, построенная на основе систем спутниковой навигации, оборудования и технологий сотовой и/или радиосвязи, вычислительной техники и цифровых карт.

## Slide 48: 2.4. Перспективные технологии цифровой электрической сети

## Slide 49
СИСТЕМЫ НАКОПЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Производство электроэнергии
Распределительные электрические сети 110 кВ и ниже
Потребители электроэнергии
Магистральные электрические сети 110 кВ и выше
Выравнивание дневного и ночного графиков нагрузки;
Вращающийся резерв генераторов;
Резервирование ВИЭ.
Управление потоками мощности;
Регулирование напряжения.
Сглаживание графиков нагрузок;
Управление качеством электроэнергии;
Повышение надежности.
Резервный источник энергоснабжения.
Мощность (высокая)
Время разряда (высокое)
Гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС);
Мощность (высокая)
Время разряда (низкое)
Суперконденсаторы;
Мощность (низкая)
Время разряда (высокое)
Литий-ионные аккумуляторные батареи.
Мощность (средняя)
Время разряда (высокое)
Литий-ионные аккумуляторные батареи.
Литий-ионные аккумуляторные батареи;
Водородные топливные элементы;
СТАТКОМ
Маховиковые накопители.
Батареи конденсаторов;

## Slide 50
ЛИТИЙ-ИОННЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ: ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
При разрядке от атомов лития отсоединяются электроны, образуются положительные ионы. Ионы проходят через электролит и оседают на положительном электроде. Когда весь литий в виде ионов осел на катоде, аккумулятор разряжен.
При зарядке процесс идет в обратном направлении — электроны двигаются от катода к аноду, ионы лития оседают на аноде, где насыщаются электронами и становятся нейтральными атомами. Ионы помещаются между листами графита, входящих в состав анода.
Переносчиком заряда в литий-ионном аккумуляторе является положительно заряженный ион лития, имеющий способность внедряться в кристаллическую решетку других материалов (графит).
Кобальтат
лития
Графит

## Slide 51
ПРИМЕНЕНИЕ СНЭ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ.
ВАРИАНТ 1
Обеспечение с помощью СНЭ 1 и 2 категории надежности электроснабжения для потребителей 0,4 кВ, вместо сетевого строительства резервного источника питания. СНЭ применяется в месте присоединения абонента на границе балансовой принадлежности.
    Критерии выбора объектов:
Технологическое присоединение заявителя второй категории надежности на уровне напряжения СН2, НН;
Высокая стоимость сетевого строительства для организации второго питания;
Невысокая присоединенная мощность объекта заявителя;
Ровный график нагрузки (отсутствие суточных и сезонных пиков).

## Slide 52
Резервирование СНЭ фидеров 0,4 кВ, в т.ч. с социально значимыми потребителями (больница, школа, котельная и др.), при потере питания со стороны 6-10 кВ для наиболее эффективной организации аварийно-восстановительных работ. СНЭ применяется в КТП 6-10/0,4 кВ или РУ-0,4 кВ для временного питания присоединения 0,4 кВ.
    Критерии выбора объектов:
Необходимость повышения надежности энергоснабжения социально значимого объекта (наличие отрицательной статистики по аварийности, значительного количества жалоб на отключения).
Высокая стоимость сетевого строительства для повышения надежности энергоснабжения.
Невысокая присоединенная мощность электроприемников социально-значимых объектов.
ПРИМЕНЕНИЕ СНЭ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ.
ВАРИАНТ 2.

## Slide 53
Применение СНЭ в режиме пиковых нагрузок на протяженных фидерах 0,4 кВ для поддержания качества электроэнергии и снижения потерь.
    Критерии выбора объектов:
Наличие жалоб на качество электроэнергии в конце ВЛ-0,4 кВ и/или данные замеров или расчетные данные о потерях напряжения в конце ВЛ-0,4кВ.
Преимущественно ВЛ-0,4 кВ большой протяженности с сечением провода, не соответствующим фактической нагрузке.
Потери напряжения в часы пиковых нагрузок превышают значение, нормируемое ГОСТ 32144-2013, на трех фазах.
Организационные мероприятия (выравнивание нагрузок фаз) выполнены.
ПРИМЕНЕНИЕ СНЭ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ.
ВАРИАНТ 3.

## Slide 54
Применение СНЭ на ПС 35-110 кВ для покрытия пиковых нагрузок в случае отключения одного из трансформаторов для перегружаемых подстанций в режиме n-1. Включается на шины 10 кВ ПС 35-110 кВ.
    Критерии выбора объектов:
Фактическая кратковременная перегрузка трансформаторов на подстанции 35-110 кВ в режиме n-1 выше допустимой длительной перегрузки в часы максимальных нагрузок.
Перспективная (заключен договор/принята заявка на технологическое присоединение) кратковременная перегрузка трансформаторов на подстанции 35-110 кВ в режиме n-1 выше допустимой длительной перегрузки в часы максимальных нагрузок.
ПРИМЕНЕНИЕ СНЭ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ.
ВАРИАНТ 4.

## Slide 55
Применение СНЭ в составе комплексных систем обеспечения электроснабжения, в т.ч. автономного, вместе с источниками малой генерации, на напряжении 0,4 кВ для питания удаленных потребителей в случае развития «малой/распределенной» генерации.
    Критерии выбора объектов:
Прием на баланс бесхозяйных сетей, питающих удаленных потребителей 0,4 кВ малой мощности.
Технологическое присоединение удаленных потребителей 0,4 кВ малой мощности.
Необходимость реконструкции (нового строительства) электрических сетей для обеспечения надежности энергоснабжения.
Высокая стоимость реконструкции (нового строительства) электрических сетей.
ПРИМЕНЕНИЕ СНЭ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ.
ВАРИАНТ 5.

## Slide 56
Применение передвижных, предварительно заряженных СНЭ, для:
временного резервирования электроснабжения потребителей на период ремонтно-эксплуатационных и аварийно-восстановительных работ,
обеспечения надежности энергоснабжения социально значимых мероприятий;
резервирования СОПТ на ПС 35-110 кВ.
Критерии выбора объектов:
Потребность в РИСЭ на базе СНЭ мощностью 15 кВт и 30 кВт для обеспечения резервирования электроснабжения потребителей на период ремонтно-эксплуатационных и аварийно-восстановительных работ.
Потребность в РИСЭ на базе СНЭ мощностью 3-5 кВт для обеспечения резервирования социально значимых мероприятий (избирательные участки, правительственные и региональные мероприятия).
Потребность в РИСЭ на базе СНЭ мощностью 1 кВт для обеспечения резервирования СОПТ на ПС 35-110 кВ.
ПРИМЕНЕНИЕ СНЭ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ.
ВАРИАНТ 6.

## Slide 57
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СНЭ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ.
По результатам внестадийных исследований ПАО «МРСК Центра» установлено,
что наиболее целесообразными областями применения СНЭ являются:
    Вариант 2. Резервирование СНЭ фидеров 0,4 кВ, в т.ч. с социально значимыми потребителями (больница, школа, котельная и др.), при потере питания со стороны 6-10 кВ для наиболее эффективной организации аварийно-восстановительных работ. СНЭ применяется в КТП 6-10/0,4 кВ или РУ-0,4 кВ для временного питания присоединения 0,4 кВ.
    Вариант 3. Применение СНЭ в режиме пиковых нагрузок на протяженных фидерах 0,4 кВ для поддержания качества электроэнергии и снижения потерь.
Вариант 6.3. Применение передвижных, предварительно заряженных СНЭ для и резервирования СОПТ на ПС 35-110 кВ.
А также дополнительно при условии снятия ограничений требований действующих нормативных правовых актов и нормативно-технических документов:
Вариант 1. Обеспечение с помощью СНЭ 1 и 2 категории надежности электроснабжения для потребителей 0,4 кВ, вместо сетевого строительства резервного источника питания. СНЭ применяется в месте присоединения абонента на границе балансовой принадлежности.
Вариант 5. Применение СНЭ в составе комплексных систем обеспечения электроснабжения, в т.ч. автономного, вместе с источниками малой генерации, на напряжении 0,4 кВ для питания удаленных потребителей в случае развития «малой/распределенной» генерации.
  Прочие Варианты областей применения также могут быть рассмотрены в особых случаях.

## Slide 58: …